## Slide 1
3.1 Tìm đường trên đồ thị Dijkstra và A*
CHƯƠNG III
Nguồn: main.tex, mục 3.1 • Sơ đồ nguyên lý, không phải kết quả so sánh mô phỏng.
10 / 13
Dijkstra
A*
Vùng đã xét
Vật cản
Đường đi
Dijkstra: chọn chi phí g nhỏ nhất A*: chọn f = g + h nhỏ nhất
Biểu diễn bản đồ
Chia ô lưới, nối các ô tự do lân cận; xét kích thước xe và khoảng dự phòng.
Dijkstra
Mở rộng theo g. Tìm đường tối ưu trên đồ thị khi trọng số cạnh không âm.
A*
Bổ sung heuristic h để hướng tới đích; chọn h phù hợp trọng số và bước đi.
Liên hệ với xe ba bánh
Đường gấp khúc cần làm mượt, kiểm tra lại va chạm và gán vận tốc trước khi bám.
Notes: Nguồn: main.tex, mục 3.1. Trình bày bản đồ đã xét kích thước robot. Dijkstra tối ưu trên đồ thị với trọng số không âm. A* dùng f=g+h; heuristic chấp nhận được không vượt chi phí tối ưu còn lại. Với heuristic nhất quán, đỉnh đã đóng không cần mở lại; nếu chỉ chấp nhận được thì cần cho phép mở lại khi có g tốt hơn. Hai lưới chỉ minh họa nguyên lý, không phải kết quả đo hay kết quả mục 3.4.

## Slide 2
3.2 Lấy mẫu ngẫu nhiên PRM, RRT và RRT*
CHƯƠNG III
Nguồn: main.tex, mục 3.2 • Minh họa cấu trúc mạng và cây tìm kiếm.
11 / 13
PRM: xây mạng rồi truy vấn
RRT → RRT*: phát triển và cải thiện cây
Nối lại nhánh khi chi phí tốt hơn
PRM — phù hợp nhiều truy vấn
Lấy mẫu hợp lệ, nối thành mạng; dùng Dijkstra/A* tìm đường từ đầu đến đích.
RRT — tìm đường khả thi
Lấy mẫu → tìm đỉnh gần nhất → mở rộng. Chỉ thêm chuyển động không va chạm.
RRT* — cải thiện chi phí
Chọn cha tốt nhất và nối lại nhánh; cần thêm thời gian kiểm tra và cập nhật cây.
Tối ưu tiệm cận có điều kiện; hữu hạn mẫu chưa bảo đảm lời giải tối ưu.
Notes: Nguồn: main.tex, mục 3.2. Phân biệt PRM dùng mạng cho nhiều truy vấn và RRT thường giải một truy vấn. RRT* thêm chọn cha và nối lại nhánh; cập nhật chi phí hậu duệ và giữ cấu trúc cây không có chu trình. Tính tối ưu tiệm cận cần các giả thiết về khoảng hở, lấy mẫu và kết nối; không bảo đảm tối ưu sau hữu hạn mẫu. Mọi cạnh phải được kiểm tra trên toàn chuyển động.

## Slide 3
3.3 Trường thế nhân tạo (APF) Nguyên lý hút–đẩy
CHƯƠNG III
Nguồn: main.tex, mục 3.3.1 • Lực ảo là hướng dẫn chuyển động, không phải lực cơ học.
12 / 13
Vật cản
Robot
Đích
F hút
F đẩy
F tổng
F tổng = F hút + Σ F đẩy
Thế hút và thế đẩy
Đích tạo hướng hút; vật cản tạo hướng đẩy trong khoảng tác động đã chọn.
Cập nhật theo trạng thái hiện tại
Tính hướng từ tổng lực ảo, giới hạn bước và kiểm tra cả đoạn chuyển động.
Áp dụng cho xe vi sai
Chuyển hướng trường lực thành lệnh vận tốc tiến và vận tốc quay; xe không đi ngang.
Đặc điểm
Thuận tiện phản ứng cục bộ; chất lượng phụ thuộc tham số, bản đồ và các điểm cân bằng.
Notes: Nguồn: main.tex, mục 3.3.1. APF dùng âm gradient của tổng thế hút và thế đẩy. F trong sơ đồ là hướng dẫn chuyển động. Với xe vi sai, chuyển hướng trường lực thành hướng mong muốn và lệnh v, omega; không áp lực như một vận tốc ngang độc lập. Phải giới hạn lệnh và kiểm tra cả đoạn di chuyển, không chỉ hai điểm đầu cuối.

## Slide 4
3.3 Hạn chế APF Cực tiểu cục bộ và hướng khắc phục
CHƯƠNG III
Nguồn: main.tex, mục 3.3.2 • Các giải pháp hỗ trợ cần được kiểm chứng.
13 / 13
Cực tiểu cục bộ
Đích
Lực hút và đẩy cân bằng trước đích
F hút + F đẩy ≈ 0
Đích gần vật cản (GNRON)
Đích
Lực đẩy còn tác động khi tới gần đích
Cực tiểu cục bộ
Xe có thể dừng trước đích khi lực hút và lực đẩy cân bằng, ví dụ vật cản chữ U.
GNRON
Đích hợp lệ ở gần vật cản có thể chịu lực đẩy còn dư, khiến xe khó tiếp cận.
Các hướng khắc phục
Sửa thế đẩy theo khoảng cách tới đích; bổ sung lực ảo tiếp tuyến khi phát hiện mắc kẹt.
Luôn giới hạn vận tốc, kiểm tra va chạm và theo dõi tiến triển tới đích.
Notes: Nguồn: main.tex, mục 3.3.2. Cực tiểu cục bộ khiến robot chưa tới đích đã dừng. GNRON xét đích hợp lệ gần vật cản; đích trong vùng cấm vẫn không tiếp cận an toàn. Có thể sửa thế đẩy theo khoảng cách đích và đề xuất lực ảo tiếp tuyến khi mắc kẹt. Sửa GNRON không loại mọi cực tiểu, lực ảo không bảo đảm đầy đủ hoặc tối ưu. Nội dung là nguyên lý và hướng khắc phục, chưa đưa kết quả mô phỏng của mục 3.4.