## Slide 5
4.2 Kiến trúc điều khiển bám quỹ đạo
CHƯƠNG IV
Nguồn: main.tex, mục 4.2 • Kiến trúc đề xuất; hệ số điều khiển được chốt sau thử nghiệm.
18 / 19
Đường tham chiếu + tư thế ước lượng
Pure Pursuit Vận tốc thân xe (vc, ωc)
Đổi lệnh vận tốc hai bánh vR = vc + Lωc/2; vL = vc − Lωc/2
PI/PID → PWM → TB6612 Động cơ hai bánh
Encoder Vận tốc đo / Odometry
Vòng ngoài: Pure Pursuit
Chọn điểm nhìn trước trên đường; tạo vận tốc thân xe từ tham chiếu và tư thế ước lượng.
Quy đổi vận tốc hai bánh
vR = vc + Lωc/2; vL = vc − Lωc/2. L là khoảng cách hai bánh chủ động.
Vòng trong: PI/PID và PWM
Mỗi bánh dùng phản hồi encoder; khởi đầu với PI và giới hạn duty trước khi đưa tới driver.
Giới hạn và điều kiện thực thi
Xét vận tốc, gia tốc; giảm đồng thời hai lệnh khi quá tốc bánh. Dừng nếu đường không còn hợp lệ.
Notes: Nguồn duy nhất: main.tex, mục 4.2. Đây là kiến trúc đề xuất hai cấp. Vòng ngoài Pure Pursuit dùng điểm nhìn trước và tư thế ước lượng để tạo vc, omega_c. Độ cong kappa_pp = 2 y_g^R / ell^2, với ell > 0; gần đích phải dùng khoảng cách thực và tránh chia cho số quá nhỏ. Vận tốc hai bánh: vR_ref = vc + L omega_c / 2, vL_ref = vc - L omega_c / 2. Vòng trong PI/PID nhận sai số vận tốc từ encoder, giới hạn duty PWM và truyền lệnh qua TB6612. PI được chọn khởi đầu; chưa có hệ số cụ thể được xác nhận. Khi quá giới hạn bánh, giảm chung hai lệnh, sau đó vẫn kiểm tra gia tốc. Bộ bám không tự tìm đường tránh vật cản mới; nếu đường không còn hợp lệ thì dừng hoặc yêu cầu quy hoạch lại. Pure Pursuit chủ yếu bám hình học, không tự bảo đảm đồng bộ thời gian.

## Slide 6
4.3 Kết quả thực nghiệm và đánh giá sai số
CHƯƠNG IV
Nguồn: main.tex, mục 4.3 • Hiện trình bày quy trình, tiêu chí và biểu mẫu thực nghiệm.
19 / 19
Kịch bản 1: bám đường định sẵn
Đường thẳng và đường cong chữ S.
Kịch bản 2: đi tránh vật cản
Vật cản tĩnh đã đo và nhập bản đồ; kiểm tra đường trước khi chạy.
Biểu mẫu đánh giá
Chỉ tiêu
Trạng thái
RMSE vị trí đối chứng
Chưa đo
Thời gian hoàn thành
Chưa đo
Tỷ lệ thành công
Chưa đo
Thống nhất điều kiện thử
Chốt hình học xe, số đếm encoder, điều khiển, tải, nguồn và mặt sàn trước đợt đo.
Ghi dữ liệu và đo đối chứng
Lưu encoder, tốc độ đặt/đo, PWM, Odometry; dùng camera hoặc mốc đo đánh giá vị trí thực.
Các chỉ tiêu cần đánh giá
Sai số vị trí, ngang, hướng và điểm cuối; thời gian hoàn thành, tỷ lệ thành công, PWM bão hòa.
Chưa có dữ liệu chạy robot; các bảng chưa dùng để kết luận định lượng.
Notes: Nguồn duy nhất: main.tex, mục 4.3. Báo cáo nêu rõ chưa có dữ liệu chạy robot, các bảng là biểu mẫu thực nghiệm. Không trình bày bất kỳ số đo hay kết quả suy diễn nào. Kịch bản 1 gồm đường thẳng và đường cong hình chữ S trong mặt phẳng; chữ S ở đây khác profile vận tốc chữ S. Kịch bản 2 dùng vật cản tĩnh đã đo và nhập bản đồ vì cấu hình hiện tại chỉ có encoder; không giả định khả năng tự phát hiện vật cản chưa biết. Cần lưu đầy đủ các lượt, kể cả thất bại. Nhật ký gồm thời gian, encoder, tốc độ đặt/đo, PWM, Odometry và trạng thái điều khiển. Đánh giá vị trí thực cần đo đối chứng; riêng encoder chưa đủ chứng minh độ chính xác vị trí thật. RMSE theo thời gian cần dữ liệu đồng bộ và lịch tham chiếu tương ứng. Các chỉ tiêu còn gồm sai số ngang, hướng, cuối, thời gian, khoảng hở và bão hòa PWM. Các ô Chưa đo giữ đúng trạng thái báo cáo.